Műszaki tartalom

Készült: a Debrecen, Hatvan utca 60.szám, 8602/4 hrsz. alatt megvalósítandó 38 db lakást, 8 db irodát, 21 db pinceszinti gépjármű parkolót, valamint a 8602/3 hrsz. alatt 33 db parkoló állásból álló mélyparkolót magában foglaló társasház adásvételi szerződéséhez.

A melléklet az eladó vállalása a vevő felé, amely az építés tartalmát rögzíti az alábbi szempontok szerint:

I. A megvalósítandó építmény műszaki tartalmát elsősorban az alábbi „műszaki tartalom”-ban foglaltak rögzítik.

II. Másodsorban, tehát a jelen mellékletben le nem írt minden más műszaki jellegű információ az építési engedélyes tervek és a kiviteli tervek tartalmazzák.

III. A szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák elkészültét az a készültségi fok határozza meg, amely alkalmas a műszaki átadás kitűzésére és az ekkor meglévő hiányosságok a létesítmény rendeltetés használatát nem akadályozzák, vagyis azok un. javítható minőségi hiányosságok.

IV. A vevő az eladótól kérhet a tervtől eltérő módosítást, amely nem jár tervmódosítással, de ennek költségeit minden esetben külön egyeztetni szükséges, ennek költségeit a vevő fizeti. A vevő által saját erőként elvégzett, vagy más független kivitelezővel elvégzett munkálatokra az eladó garanciát nem vállal.

Az olymértékű módosítás, amely egyben tervmódosításként értelmezhető, csak a tervező a műszaki ellenőr és a felelős műszaki vezető együttes engedélyével történhet. A tervmódosítás költségeit minden esetben a vevő fizeti.

Az épület rövid ismertetése:

A telken egy 38 lakásos, pince + földszint + 4 emeletes lakóépület épül, 8 földszinti irodaegységgel, az épület alatt létesítendő 21 db parkolóval. Az épülethez a kapcsolódó ingatlanon a pinceszinten 33 db parkoló állásból álló mélyparkoló csatlakozik.

Az épület nyitott lépcsőházai természetes szellőzésűek. A lakások a 2 db lépcsőházon, a közlekedő folyosókon keresztül közelíthetőek meg. Az épületben 2 db személyfelvonó szolgálja a tulajdonosok kényelmét.

A pinceszinti részen a gépjármű parkolók és a hőközpont, a földszinten pedig 8 db iroda kerül kialakításra. Az első emeleten 9 db, a második és harmadik emeleten 10-10 db, a negyedik emeleten 9 db lakás létesül. Az új épület egységes, igényes, zártsorú lakóépület, a szomszédos épületek paramétereihez illeszkedve.

Műszaki tartalom:

1. Az épület jellemző szerkezetei:

Tartószerkezet: A pince, földszint plusz négy emeletes lakóépület vasbeton pillérvázas, részben gerendás vasbeton lemezfödémmel, vasbeton merevítő és tartófalakkal, tégla kitöltő falakkal, vasbeton lépcsőkkel.

Alapozás: Az épület egy dilatációs egység, az alapozás statikai terv szerinti monolit beton és vasbeton fúrt cölöpalapozással és sávalapozással készül. A csatlakozó ingatlanon épülő mélyparkoló dilatációval kapcsolódik a lakóépülethez.

Külső főfalak, külső kitöltő falak: Porotherm 30 N+F falazó elemből, 15 cm vtg. homlokzati hőszigetelő vakolatrendszerrel ellátva. A pincefal vízzáró vasbeton szerkezetű.

Belső főfalak: A belső lakáselválasztó falak és a belső térelhatároló falak a szabványoknak és az előírásoknak megfelelő minősített gipszkarton rendszerűek.

Födémek: Statikai terv szerinti monolit vasbeton födémek. A pince padló talajvíznyomásra statikailag méretezett vasbeton szerkezet.

Lépcsők: Statikai terv szerinti monolit vasbeton szerkezetűek.

Válaszfalak: Szerelt gipszkarton válaszfal rendszer.

Tetőszerkezet, tetőfedés: A magastetős részen statikailag méretezett fa tartószerkezetű tető betoncserép héjazattal. A lapostetős részen a zárófödém egyenes rétegrendű, bitumenes rendszerszigeteléssel.

Vízszigetelés: A falak és lábazatok bitumenes talajnedvesség elleni szigetelést kapnak. A függőleges lábazatszigetelést XPS hőszigetelés és Dörken lemez védi. A lapostető szigetelése egyenes rétegrendű, bitumenes rendszerszigetelés hőszigeteléssel, kiegészítő festett alumínium szerkezetekkel és csatornákkal. A magastetőt érő csapadék ellen betoncserép héjazat készül kiegészítő festett alumínium szerkezetekkel és csatornákkal. A belső vízzel terhelt felületeken kent használati víz elleni szigetelő rendszer készül.

Hangszigetelések: Minősített lakáselválasztó gipszkarton falazatok, illetve normál hang-hőszigetelő gipszkarton falazatok a gyártók előírásai szerint kivitelezve. A zajvédelem része a gondosan megválasztott helyiségelrendezés, a vasbeton lépcső a kar mentén dilatált és szigetelt, a felvonó nem lakóhelyiség mellett települ. A lépcsőlemezek és pihenőik hangcsillapító csatlakozással lesznek kialakítva. A szintközi födémek felett úsztatott padlószerkezetek készülnek, lépéshang-gátló szigeteléssel, körben dilatálva.

Hőszigetelések: Az épület homlokzati hőszigetelése 15 cm alapvastagságú EPS-XPS hőszigetelő rendszer. A pincefödém alulról a szükséges helyeken 15 cm vastagságú hőszigetelést kap. A homlokzati hőszigetelés ragasztott, dűbelezett, a homlokzati téglaburkolatok mögött megerősített, méretezett szerkezettel. A zárófödém egyenes rétegrendű hőszigeteléssel készül.

Nyílászárók: A külső nyílászárók műanyag szerkezetű ablakok és erkélyajtók, 3 rétegű üvegezéssel, redőnytokos kialakítással, a kiviteli specifikáció szerint, tanúsított hőszigetelő értékekkel. A lakás bejárati ajtók hőszigetelt, műanyag szerkezetű, tömör kivitelű minősített ajtók. A földszinti irodák homlokzati nyílászárói fém szerkezetűek.

Homlokzati felületképzés: A hőszigetelő vakolatrendszeren nemesvakolat és részleges burkolat készül a terv szerinti színben és tagozódásban.

Lábazat: Műgyanta bázisú lábazati vakolat és ragasztott homlokzati lábazat burkolat.

Bádogos szerkezetek: Festett alumínium a terv szerinti színben.

Burkolatok: A lépcsőház, a közös helyiségek és a közös közlekedő területek csúszásmentes kőporcelán burkolattal készülnek. A pinceszinten simított betonpadló épül.

2. A lakások belső kialakítása:

Belső ajtók: Utólag szerelt, végleges felületkezelésű laminált fóliázott beltéri ajtók, sík tömör ajtószárnnyal.

Falak felületképzése: Kétszeri glettelés, kétszeri fehér diszperziós festés.

Burkolatok: A hidegpadlós helyiségekben kerámia burkolólap, a melegpadlós helyiségekben laminált parketta. A fürdőszobában és a WC-ben 2,00 m magasságig körben csempeburkolat.

A terven jelölt konyhabútor, tűzhely, konyhai elszívó és a beépített szekrények nem tartozékai a lakásnak. A lakásokon belül gipszkarton álmennyezet készül.

3. Irodák belső kialakítása:

Belső ajtók: Utólag szerelt, végleges felületkezelésű laminált fóliázott beltéri ajtók, sík tömör ajtószárnnyal.

Falak felületképzése: Kétszeri glettelés, kétszeri fehér diszperziós festés.

Burkolatok: Minden helyiségben kerámia lap burkolat. A WC-ben 2 m magasságig csempeburkolat készül. A WC előtérben lévő mosdók, kézmosók mögötti falfelület 1,5 m2 csempeburkolatot kap. Az irodákon belül gipszkarton álmennyezet készül.

A terven jelölt beépített szekrények nem tartozékai az irodának.

4. Épületgépészet:

Vízellátás-csatornázás: A vízellátás a városi hálózatról történik. Az épületen belüli vízvezeték anyaga öt rétegű műanyagcső és MSZ120/2 szerinti horganyzott acélcső. A használati vízhálózat alapvezetéke a pincében kerül kialakításra, innen jut el a lakások felszálló vezetékeihez, valamint itt ágazik le a hőközpont felé, ahol a használati melegvíz termelés történik. A használati melegvíz készítés a Hőszolgáltató Zrt. által biztosított távfűtési energiával történik. A felszálló vezetékek szintenként kialakított mérőóra szekrényeken haladnak át, ahol a lakások mérőórái kerülnek elhelyezésre. A lakások leágazásaiba minden esetben egy hideg és egy használati melegvíz almérő kerül beépítésre A felszálló vezetékek strangjai a folyosói mérőknél hőszigetelt ajtót kapnak. Az iroda mérői és szakaszoló szerelvényei az iroda egy-egy alárendelt helyiségében kapnak helyet.

A keletkező szennyvíz az épületből egy helyen távozik az utcai gerincvezetékbe. Az ejtőcsövek KA-PVC-ből, az alapvezetékek KG-PVC-ből épülnek.

Épületgépészeti berendezési tárgyak: Fehér porcelán anyagú mosdó és kézmosó, keverő szelepes karos kivitelű csaptelep, épített zuhanytálca zuhany csapteleppel, zuhanyajtó nélkül, fehér fajansz WC csésze ülőkével és beépített öblítőtartállyal, mosógép számára csatlakozás, a konyhában mosogató csatlakozási hely kiépítés (mosogató és csaptelep nélkül). A fürdőszobai pipere szerelvény nem tárgya a szerződésnek.

Csapadékvíz elvezetés: A csapadékvíz belső ejtő vezetékeken keresztül kerül elvezetésre. A csapadékvíz levezető vezetékek a mélygarázs rámpája alá tervezett záporkésleltető aknába lesznek elvezetve. Az aknából késleltetve átemelő szivattyú segítségével kerül a csapadékvíz a közterületen lévő tisztító aknába, majd onnan a városi csatornahálózatba.

Fűtési rendszer: Az épület fűtési és használati melegvíz előállítási igénye a távfűtési hálózatról kerül kiszolgálásra. A távhőszolgáltatás nagy előnye minden helyi tüzelésű fűtési megoldással szemben, hogy nincs robbanásveszély, nincs kémény és égéstermék, amely veszélyeztetné az emberek életét, egészségét. A szinte hangtalan működés és a kiváló szabályozhatóság, mérhetőség jellemzi.

A lakások és az irodák egyedi hőmennyiségmérővel szereltek. A szabályozása a lakásokban és irodákban felszerelt programozható szoba-termosztátokkal biztosítható, mivel a hőmennyiségmérők után elektromos szelepek kerülnek beépítésre, melyeket a termosztát vezérel, így biztosítva az igény szerinti fűtést. A fűtési hőmennyiség mérése egyrészt a főmérő és a használati melegvíz primerköri hőmennyiségmérője közötti különbség képzésével mérhető, másrészt minden lakás és iroda külön hőmennyiségmérőt kap, amelyek az előbb képzett hőmennyiség szétosztását szolgálják. A helyiségek fűtési igényének fedezésére acéllemez radiátorok, a fürdőszobákban pedig törölköző szárítós radiátorok kerülnek felszerelésre.

Az épület fűtése és a hideg-melegvíz előállítás távfűtéssel lesz megoldva. A megújuló energiaforrások tekintetében a napcella és levegős hőszivattyúk alkalmazása gazdaságos.

Hűtési rendszer:

A lakások számára a nappalikban és a szobákban, az irodákban az irodai térben elhelyezett hűtő-fűtő levegős hőszivattyús berendezések beszerelése történik. A klíma kültéri egységek részben a lakásokhoz tartozó loggia mellvédsíkjai alá lesznek elhelyezve, illetve a mélygarázs szinten és a tetőkre.

Szellőzés:

Az épületben lévő fürdőszobák, WC csoportok és a belső terű helyiségek célszerűen csoportosítva külön elszívó hálózattal vannak ellátva, ami fali „kis” ventilátor segítségével cseréli a levegőt ezekben a helyiségekben. A ventillátorok a helyiségben elhelyezett kapcsolóval működtethetőek. Az alárendelt helyiségek egy részében gravitációs szellőzés kerül kialakításra. A konyhai páraelszívók kivezetései a homlokzatra kerülnek túlnyomás kibocsátó zsalukkal.

Elektromos ellátás:

A lépcsőházi világítást lépcsőházi automata biztosítja, amely kiegészül kijárat mutató világítással. A kapubejárat és a bejárati közterület világítása mozgásérzékelővel vezérelt.

Lakásokban, irodákban 1x32A fogyasztásmérő hely kialakítása.

Lakásokon, irodákon belüli erősáramú alapvezetékelés, az oldalfalakon és mennyezeten vakolat alá vagy gipszkarton álmennyezetbe fektetett kettős szigetelésű rézvezetékkel készül. Dugaszoló aljzatok és kapcsolók felszerelése, a világítótestek csatlakozási helyének kialakítása. Az épület külső homlokzatán lévő világító testek felszerelésre kerülnek (loggiák, erkélyek, teraszok, lépcsőház, közös közlekedő területek). A lakások belső és az irodák belső helyiségeinek megvilágítására szolgáló csillárok és lámpatestek árát és felszerelési díját a vállalás nem tartalmazza.

Lakásokban tűzhely csatlakozási hely kialakítása.

A szabadon szerelt vízvezetékek csőfűtéssel ellátottak. A pince lejáró fűtése az aljzatba épített DEVI fűtőszállal biztosított.

Gyengeáramú rendszerek:

TV és telefonhálózat részére védőcsövezés. A vezetékelést az a Szolgáltató fogja kiépíteni amelyikkel a vevő szerződést köt. (Digi, UPC, Telekom)

Az épület kapubejáratánál digitális kaputelefon készülék lesz elhelyezve.

Lift:

Az épületben kettő gépház nélküli elektromos üzemű 630 kg (vagy 8 személy) teherbírású felvonó berendezés szolgálja a tulajdonosok kényelmét.

Villámvédelem:

A szakági kiviteli terv szerin készül, minősített felfogókkal és levezetőkkel, mérési pontokkal, védőföldelőkkel.

Külső közművek:

Az udvaron, illetve a telekhatáron belül valamennyi közmű kiépítését a vállalás tartalmazza.

5. Egyéb tájékoztatás:

A jelen műszaki tartalomban leírt anyagoktól az eladó eltérhet, amennyiben azonos vagy magasabb műszaki tartalommal rendelkező építési anyagok kerülnek beépítésre.

Az épületszerkezet az építést követő néhány évben konszolidálódik, ezért a falakon esetleg hajszálrepedések alakulhatnak ki. Az épület mozgásából eredő, a festésnél jelentkező hajszálrepedések garanciális festését, javítását, valamint a padlóburkolatoknál és a falburkolatoknál jelentkező törések, repedések garanciális javítását az eladó nem vállalja. Eladó felhívja a figyelmet arra, hogy építés közben vagy az átadás után független kivitelezővel elvégzett bármilyen átalakítás a garancia elvesztését jelenti az érintett területeken.

A birtokbaadást követő első év folyamán a lakások páramentesedésük érdekében folyamatos szellőztetést igényelnek. Ennek hiányában a falak bepenészesedhetnek, amelyek javítása nem képezi a garancia tárgyát. Az ablakokon, falakon megjelenő vízpára a szellőztetés szükségességének a jele.

Az árajánlat nem tartalmazza a TV antenna és egyéb közmű hozzájárulási és mérődíját, valamint az illetékes hatósági beüzemelést igénylő víz, villanyóra beszerelési és beüzemelési díját.

A használatbavételi engedélyezési eljáráshoz szükséges illetékbélyeg költségét, az új épület bemérésével, feltüntetésével és Földhivatali bejegyzésével kapcsolatos költséget, valamint a társasház alapítással és bejegyzéssel kapcsolatos költséget a vevő fizeti.

Debrecen, 2021.